## Slide 1
Reschy System Architecture Design
- 2015 재난구조로봇 챌린지 -
버전 | 작업자 | 작업일 | 내용
0.1 | 강태욱 | 2015.9.29 | SW 개발 작업의 전체 범위 파악 및 개발 협업을 위한 초안 디자인 및 분석. RGBD센서 데이터 세그먼테이션 부분을 제외하고는 자동 부분은 아직 ROS node가 개발된 것이 거의 없음. 일주일 이내에 로봇 자동 처리 부분을 구현하지 않으면, 로보티즈 통합테스트에 필드 테스트가 불가능함.
0.2 | 강태욱 | 2015.9.30 | SW 개발 시 기억하기 좋도록, 컴포넌트 네이밍 재정리 (ROS 네이밍에 맞게)
0.3 | 강태욱 | 2015.10.1 | Autonomous node (ladder mission) 초안 개발 후, 메시지 네이밍 및 형식 추가함. 로봇 자동 제어 상태의 구동, 상태 모니터링 메시지 형식 통일 바람.
TBD=미정

## Slide 2
기구부 RF 조종사
로봇 시스템 통합 관제사
기구부 자동 조정 조정사
기구부 전후진
기구부 회전
기구부 RF 조정
무선신호 전송
기구부 RF 조정
무선신호 수신
기구부 RF 조정
신호 해석/제어
로봇암 카메라
이미지 확인
로봇 ROS 노드
실행 제어
기구부 RF 제어
시작
기구부 RF 제어
종료
로봇암 RF 제어
시작
로봇암 RF 제어
종료
사다리 미션
자동 제어 시작
사다리 미션
자동 제어 종료
문열기 미션
자동 제어 시작
문열기 미션
자동 제어 종료
계단 미션
자동 제어 시작
계단 미션
자동 제어 종료
로봇
제어
종료
로봇
제어
시작
RGB-D 센서
종료
로봇암 Pi
카메라 종료
기구부 구동 시작
기구부 구동 정지
로봇암 RF 조종사
로봇암부 회전
로봇암 엔드
전후진
로봇암 엔드
좌우 이동
로봇암 RF 조정
무선신호 전송
로봇암 RF 조정
무선신호 수신
로봇암 RF 조정
신호 해석/제어
로봇암 카메라
이미지 확인
로봇암 구동 시작
로봇암 구동 정지
로봇 ROS 노드
실행 제어
사다리 미션
자동 제어 시작
문열기 미션
자동 제어 시작
계단 미션
자동 제어 시작
자동 제어
비상 정지
RGB-D 센서
시작
로봇암 Pi
카메라 시작
Use cases

## Slide 3
개발 컴포넌트
reschy ROS패키지 아래, 각 컴포넌트가 node로 개발되어 있음.
각 컴포넌트 이름은 node 소스 파일 이름임.
<<node>>: ROS node

## Slide 4
개발 클래스 / 모듈
각 클래스/모듈 이름은 혼란스럽지 않도록, 컴포넌트 node 이름과 동일하게 함.
참고로, 클래스를 사용하지 않은 경우는, 전역 함수 및 변수만 사용되므로, 클래스 이름이 크게 관계는 없음.

## Slide 5
ROS node 간 메시지 프로토콜 정의
다음과 같이 메시지 포맷이 정의되어 있다고 가정하고 개발할 것. 괄호 안은 데이터 타입임. 메시지 유형 재정의가 귀찮아, 가능한, ROS에서 잘 정의된 메시지 유형을 최대한 재활용하기로 함.
reschy/네이스페이스는 직접 개발해야할 메시지 유형임.
ros/네임스페이스는 ros에서 기본으로 제공해 주는 메시지 유형.
reschy/control/active/[ladder | door | stair]=[on | off] : on 이면 해당 미션 자동 실행, off 면 해당 미션 실행 종료.
reschy/control/run/[ladder | door | stair] : robot_master_controller에 의해 타이머로 메시지가 발생되며, 미션의 한 단계씩 run 시키는 역할.
reschy/status/run/[ladder | door | stair]=[run | finish | fail] : run이면 실행 중, finish면 미션 성공, fail이면 미션 실패.
robot_sensor_camera
robot_sensor_RGBD.
robot_sensor_IMU
reschy/sensor/active/
camera/on(JointState)
reschy/sensor/active/
camera/off(JointState)
ros/image(Image)
reschy/sensor/active/
rgbd/on(JointState)
reschy/sensor/active/rgbd/off(JointState)
reschy/sensor/segments
(sensor_msg::PointCloud2)
reschy/sensor/active/
imu/on(JointState)
reschy/sensor/active/
imu/off(JointState)
reschy/sensor/imu
(sensor_msg::PointCloud2)
reschy/sensor/AABB
(sensor_msg::PointCloud2)
ros/camera/depth/points
(sensor_msg::PointCloud2)
ros/image(Image)
XYZI 유형. Meter단위. I는 세그먼트 인덱스
예)
0.12, 0.53, 5.23, 0
0.32, 0.63, 6.23, 0
…
0.52, 0.53, 5.23, 1
0.72, 0.63, 6.23, 1
XYZI 유형. 순서대로.
#1. Center position
#2. Maximum boundary position
#3. Minimum boundary position
…
XYZI 유형. Meter단위
예) X각, Y각, Z각, 높이
0.12, 0.53, 5.23, 3.5

## Slide 6
ROS node 간 메시지 호출 순서 예 – 사다리 미션
ROS는 이벤트 방식으로 모든 노드가 처리됨을 명심해야 함.
robot_master_controller가 노드들을 관리함.
robot_master_controller가 자동 미션 수행 노드에 센서 메시지를 동기화시켜 전달하게 하며, 아울러, 자동 미션 수행 노드도 타이밍에 맞게 run 메시지를 전달해, 미션의 한 단계씩 실행하게 함.
robot_master_
controller
ladder_mission_
automation
1. reschy/control/active/ladder=on
6. reschy/control/run
ladder_mission_
automation
openni2
3. ros/camera/depth/points
2. rosrun openni2 opennni2.launch (TBD)
4. reschy/sensor/segments
5. reschy/sensor/AABB
robot_body_
controller
7. reschy/control/run/body=left(0.2), right(0.2)

## Slide 7
// point cloud unit is meter.
void moveRobotBody(float leftDistance, float rightDistance)
{
const float wheelRadius = 0.10;
float leftSpeed = leftDistance / wheelRadius;
float rightSpeed = rightDistance / wheelRadius;
moveRobotBody(reftSpeed, 1000.0, rightSpeed, 1000.0);
}
void moveForward(float leftSpeed, float leftMilliSecond, float rightSpeed, float rightMilliSecond)
{
// publishMessage(...); // considering left and right side wheel.
}
bool findLadderAndMoveToFront()
{
bool bFind = false;
bool bRet = true;
int maxCount = 60 * 2; // 60 seconds * 2 = 2 minutes
for(int tryCount = 0; tryCount < maxCount; tryCount++)
{
const float nearLadderDistance = 0.5;
const float farLadderDistance = 1.5;
int SegmentId = findLadder(nearLadderDistance, farLadderDistance);
moveForward(true, 0.2, true, 0.2);
if(SegmentId >= 0) // found stair segment under condition.
break;
}
return bFind;
}
struct Rect3D
{
pcl::PointXYZ pt1, pt2;
};
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> _CurrentPointCloudSegments;
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> _CurrentSegmentsAABB; // Axis-aligned bounding box about each segments
void subscribePointCloudSegments(const sensor_msg::PointCloud2ConstPtr& input)
{
_CurrentPointCloudSegments.clear();
pcl::fromROSMsg(*input, _CurrentPointCloudSegments);
}
void subscribeSegmentsAABB(const sensor_msg::PointCloud2ConstPtr& input)
{
_CurrentSegmentsAABB.clear();
pcl::fromROSMsg(*input, _CurrentSegmentsAABB);
}
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예

## Slide 8
int findLadder(float nearLadderDistance, float farLadderDistance, float height = 0.5, float width = 0.3, float depth, float tolerance = 0.1)
{
std::vector<pcl::PointIndices> clusterSegmentsIndices;
getPointCloudCluster(_CurrentPointCloudSegments, clusterSegmentsIndices);
std::vector<pcl::PointIndices> clusterAABBIndices;
getPointCloudCluster(_CurrentPointCloudSegments, clusterAABBIndices);
int SegmentId = -1;
for(std::vector<int>::const_iterator it = clusterAABBIndices.begin(); it != clusterAABBIndices.end(); ++it)
{
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> pointsAABB;
getPointCloud(clusterAABBIndices, it->indices, pointsAABB);
Rect3D MaxRect;
if(getMaximumRect(pointsAABB, MaxRect) == false)
continue;
if(MaxRect.pt2.z < nearLadderDistance - tolerance)
continue;
if(MaxRect.pt1.z > farLadderDistance + tolerance)
continue;
getVolume(pointsAABB, segmentHeight, segmentWidth, segmentDepth);
if(IsEqual(segmentHeight, height, tolerance) &&
IsEqual(segmentWidth, width, tolerance) &&
IsEqual(segmentDepth, depth, tolerance))
{
SegmentId = pointsAABB[0].intensity;
return SegmentId;
}
}
return SegmentId;
}
bool canSeeFrontDoor()
{
// About each segments, detect door which has features such as door volume, distance etc.
}
bool touchLadderTop()
{
bool bSeeFrontDoor = canSeeFrontDoor();
if(bSeeFrontDoor)
return true;
return false;
}

## Slide 9
bool moveToLadderTop()
{
// Consideration:
// If there is unbalancing issue related to left and right side friction,
// our robot will be down.
//
bool btouchLadderTop = false;
int maxCount = 60 * 2; // 60 seconds * 2 = 2 minutes
for(int tryCount = 0; tryCount < maxCount; tryCount++)
{
moveForward(true, 0.2, true, 0.2);
btouchLadderTop = touchLadderTop();
if(btouchLadderTop)
break;
}
if(btouchLadderTop == false)
return false;
moveForward(true, 0.4, true, 0.4);
return true;
}
void main()
{
bool bFindLadder = findLadderAndMoveToFront();
if(bFindLadder == false)
{
cout << "Fail FindLadder step!");
return;
}
bool bSuccess = moveToLadderTop();
if(bSuccess)
cout << "Success Ladder stage!");
}