## Slide 1
Reschy System Architecture Design
- 2015 재난구조로봇 챌린지 -
버전 | 작업자 | 작업일 | 내용
0.1 | 강태욱 | 2015.9.29 | SW 개발 작업의 전체 범위 파악 및 개발 협업을 위한 초안 디자인 및 분석. RGBD센서 데이터 세그먼테이션 부분을 제외하고는 자동 부분은 아직 ROS node가 개발된 것이 거의 없음. 일주일 이내에 로봇 자동 처리 부분을 구현하지 않으면, 로보티즈 통합테스트에 필드 테스트가 불가능함.
0.2 | 강태욱 | 2015.9.30 | SW 개발 시 기억하기 좋도록, 컴포넌트 네이밍 재정리 (ROS 네이밍에 맞게)
0.3 | 강태욱 | 2015.10.1 | Autonomous node (ladder mission) 초안 개발 후, 메시지 네이밍 및 형식 추가함. 로봇 자동 제어 상태의 구동, 상태 모니터링 메시지 형식 통일 바람.
0.4 | 강태욱 | 2015.10.1 | robot_master_controller 모듈 개발하면서, 내용 보완. 예제 소스 추가.
TBD=미정

## Slide 2
기구부 RF 조종사
로봇 시스템 통합 관제사
기구부 자동 조정 조정사
기구부 전후진
기구부 회전
기구부 RF 조정
무선신호 전송
기구부 RF 조정
무선신호 수신
기구부 RF 조정
신호 해석/제어
로봇암 카메라
이미지 확인
로봇 ROS 노드
실행 제어
기구부 RF 제어
시작
기구부 RF 제어
종료
로봇암 RF 제어
시작
로봇암 RF 제어
종료
사다리 미션
자동 제어 시작
사다리 미션
자동 제어 종료
문열기 미션
자동 제어 시작
문열기 미션
자동 제어 종료
계단 미션
자동 제어 시작
계단 미션
자동 제어 종료
로봇
제어
종료
로봇
제어
시작
RGB-D 센서
종료
로봇암 Pi
카메라 종료
기구부 구동 시작
기구부 구동 정지
로봇암 RF 조종사
로봇암부 회전
로봇암 엔드
전후진
로봇암 엔드
좌우 이동
로봇암 RF 조정
무선신호 전송
로봇암 RF 조정
무선신호 수신
로봇암 RF 조정
신호 해석/제어
로봇암 카메라
이미지 확인
로봇암 구동 시작
로봇암 구동 정지
로봇 ROS 노드
실행 제어
사다리 미션
자동 제어 시작
문열기 미션
자동 제어 시작
계단 미션
자동 제어 시작
자동 제어
비상 정지
RGB-D 센서
시작
로봇암 Pi
카메라 시작
Use cases

## Slide 3
개발 컴포넌트
reschy ROS패키지 아래, 각 컴포넌트가 node로 개발되어 있음.
각 컴포넌트 이름은 node 소스 파일 이름임.
<<node>>: ROS node

## Slide 4
개발 클래스 / 모듈
각 클래스/모듈 이름은 혼란스럽지 않도록, 컴포넌트 node 이름과 동일하게 함.
참고로, 클래스를 사용하지 않은 경우는, 전역 함수 및 변수만 사용되므로, 클래스 이름이 크게 관계는 없음.

## Slide 5
ROS node 간 메시지 프로토콜 정의
다음과 같이 메시지 포맷이 정의되어 있다고 가정하고 개발할 것. 괄호 안은 데이터 타입임. 메시지 유형 재정의가 귀찮아, 가능한, ROS에서 잘 정의된 메시지 유형을 최대한 재활용하기로 함.
reschy/네이스페이스는 직접 개발해야할 메시지 유형임.
ros/네임스페이스는 ros에서 기본으로 제공해 주는 메시지 유형.
reschy/control/active/[ladder | door | stair]=[on | off] : on 이면 해당 미션 자동 실행, off 면 해당 미션 실행 종료.
reschy/control/run/[ladder | door | stair] : robot_master_controller에 의해 타이머로 메시지가 발생되며, 미션의 한 단계씩 run 시키는 역할.
reschy/status/run/[ladder | door | stair]=[run | finish | fail] : run이면 실행 중, finish면 미션 성공, fail이면 미션 실패.
robot_sensor_camera
robot_sensor_RGBD.
robot_sensor_IMU
reschy/sensor/active/
camera/on(JointState)
reschy/sensor/active/
camera/off(JointState)
ros/image(Image)
reschy/sensor/active/
rgbd/on(JointState)
reschy/sensor/active/rgbd/off(JointState)
reschy/sensor/segments
(sensor_msg::PointCloud2)
reschy/sensor/active/
imu/on(JointState)
reschy/sensor/active/
imu/off(JointState)
reschy/sensor/imu
(sensor_msg::PointCloud2)
reschy/sensor/AABB
(sensor_msg::PointCloud2)
ros/camera/depth/points
(sensor_msg::PointCloud2)
ros/image(Image)
XYZI 유형. Meter단위. I는 세그먼트 인덱스
예)
0.12, 0.53, 5.23, 0
0.32, 0.63, 6.23, 0
…
0.52, 0.53, 5.23, 1
0.72, 0.63, 6.23, 1
XYZI 유형. 순서대로.
#1. Center position
#2. Maximum boundary position
#3. Minimum boundary position
…
XYZI 유형. Meter단위
예) X각, Y각, Z각, 높이
0.12, 0.53, 5.23, 3.5

## Slide 6
ROS node 간 메시지 호출 순서 예 – 사다리 미션
ROS는 이벤트 방식으로 모든 노드가 처리됨을 명심해야 함.
robot_master_controller가 노드들을 관리함.
robot_master_controller가 자동 미션 수행 노드에 센서 메시지를 동기화시켜 전달하게 하며, 아울러, 자동 미션 수행 노드도 타이밍에 맞게 run 메시지를 전달해, 미션의 한 단계씩 실행하게 함.
현재 robot_master_controller에서 호출되는 node 에 대한 run 메시지는 5 Hz 빈도로 호출됨. 센서 데이터 취득도, 호출 빈도를 고려해야 함.
robot_master_
controller
ladder_mission_
automation
1. reschy/control/active/ladder=on
6. reschy/control/run/ladder
ladder_mission_
automation
openni2
3. ros/camera/depth/points
2. rosrun openni2 opennni2.launch (TBD)
4. reschy/sensor/segments
5. reschy/sensor/AABB
robot_body_
controller
7. reschy/control/run/body=left(0.2), right(0.2)
<<thread>>keyLoop
<<timer>> callbackTimerRun

## Slide 7
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예
#include <ros/ros.h>
#include <sensor_msgs/PointCloud2.h>
#include <sensor_msgs/JointState.h>
// PCL specific includes
#include <pcl_conversions/pcl_conversions.h>
#include <pcl/ros/conversions.h>
#include <pcl/point_cloud.h>
#include <pcl/point_types.h>
#include <pcl/ModelCoefficients.h>
#include <pcl/io/pcd_io.h>
#include <pcl/filters/extract_indices.h>
#include <pcl/filters/voxel_grid.h>
#include <pcl/features/normal_3d.h>
#include <pcl/kdtree/kdtree.h>
#include <pcl/sample_consensus/method_types.h>
#include <pcl/sample_consensus/model_types.h>
#include <pcl/segmentation/sac_segmentation.h>
#include <pcl/segmentation/extract_clusters.h>
// control
typedef enum
{
ActionStepStop = 0,
ActionStepFinish = 1,
ActionStepRun = 2,
ActionStepClimb = 3,
} RobotActionStep;
RobotActionStep _stepStatus = ActionStepStop;
// publisher
ros::Publisher pubStatus;
// subscriber
bool _subSegments = false; // subscribed data sync flag
bool _subAABB = false;
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> _CurrentPointCloudSegments;
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> _CurrentSegmentsAABB; // Axis-aligned bounding box about each segments
void subscribeSegments(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& input)
{
if(_stepStatus <= ActionStepFinish)
return;
_CurrentPointCloudSegments.clear();
pcl::fromROSMsg(*input, _CurrentPointCloudSegments);
_subSegments = true;
}
void subscribeAABB(const sensor_msgs::PointCloud2ConstPtr& input)
{
if(_stepStatus <= ActionStepFinish)
return;
_CurrentSegmentsAABB.clear();
pcl::fromROSMsg(*input, _CurrentSegmentsAABB);
_subAABB = true;
}

## Slide 8
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예
// utility functions
int getSegmentsFromReschyPointCloud(pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>& pcd, std::vector<pcl::PointIndices>& segments)
{
// pcd parameter is 3D point cloud sorted by intensity value which has segment index from 0 to N.
if(pcd.size() == 0)
return 0;
int segmentIndex = -1;
pcl::PointIndices segment;
for(int i = 0; i < pcd.size(); i++)
{
pcl::PointXYZI pt = pcd[i];
int index = (int)pt.intensity;
if(segmentIndex < 0)
segmentIndex = index;
if(segmentIndex != index)
{
segments.push_back(segment);
segment.indices.clear();
segmentIndex = index;
}
segment.indices.push_back(i);
}
if(segment.indices.size())
segments.push_back(segment);
return segments.size();
}
int getPointCloudFromSegmentIndex(pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>& pcd, const std::vector<int>& segmentIndex, pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>& segment)
{
for(int i = 0; i < segmentIndex.size(); i++)
{
int index = segmentIndex[i];
pcl::PointXYZI pt;
if(index >= pcd.size() || index < 0)
continue;
pt = pcd[index];
segment.push_back(pt);
}
return segment.size();
}

## Slide 9
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예
struct Rect3D
{
pcl::PointXYZ pt1, pt2;
Rect3D()
{
clear();
}
void clear()
{
pt1.x = pt1.y = pt1.z = 9999999999.9;
pt2.x = pt2.y = pt2.z = -9999999999.9;
}
void grow(pcl::PointXYZI& pt)
{
if(pt.x < pt1.x)
pt1.x = pt.x;
if(pt.y < pt1.y)
pt1.y = pt.y;
if(pt.z < pt1.z)
pt1.z = pt.z;
if(pt.x > pt2.x)
pt2.x = pt.x;
if(pt.y > pt2.y)
pt2.y = pt.y;
if(pt.z > pt2.z)
pt2.z = pt.z;
}
bool getMaximum(pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>& pcd)
{
Rect3D rect;
for(int i = 0; i < pcd.size(); i++)
{
pcl::PointXYZI pt = pcd[i];
rect.grow(pt);
}
*this = rect;
return pcd.size() > 0;
}
float width()
{
return fabs(pt2.x - pt1.x);
}
float height()
{
return fabs(pt2.y - pt1.y);
}
float depth()
{
return fabs(pt2.z - pt1.z);
}
};
#define IsEqual(a, b, t) (fabs(a - b) <= t)

## Slide 10
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예
// node functions
void moveRobotBody(float leftSpeed, float leftMilliSecond, float rightSpeed, float rightMilliSecond)
{ if(_stepStatus <= ActionStepFinish)
return;
// publishMessage(...); // considering left and right side wheel.
}
void moveRobotBody(float leftDistance, float rightDistance)
{
const float wheelRadius = 0.10;
float leftSpeed = leftDistance / wheelRadius;
float rightSpeed = rightDistance / wheelRadius;
moveRobotBody(leftSpeed, 1000.0, rightSpeed, 1000.0);
}
int canSeeLadder(float nearLadderDistance, float farLadderDistance, float width = 0.3, float height = 0.5, float depth = 0.5, float tolerance = 0.1)
{
std::vector<pcl::PointIndices> clusterSegmentsIndices;
getSegmentsFromReschyPointCloud(_CurrentPointCloudSegments, clusterSegmentsIndices);
std::vector<pcl::PointIndices> clusterAABBIndices;
getSegmentsFromReschyPointCloud(_CurrentSegmentsAABB, clusterAABBIndices);
int SegmentId = -1;
for(std::vector<pcl::PointIndices>::const_iterator it = clusterAABBIndices.begin(); it != clusterAABBIndices.end(); ++it)
{
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> pointsAABB;
getPointCloudFromSegmentIndex(_CurrentSegmentsAABB, it->indices, pointsAABB);
Rect3D MaxRect;
if(MaxRect.getMaximum(pointsAABB) == false)
continue;
if(MaxRect.pt2.z < nearLadderDistance - tolerance)
continue;
if(MaxRect.pt1.z > farLadderDistance + tolerance)
continue;
float segmentWidth = MaxRect.width();
float segmentHeight = MaxRect.height();
float segmentDepth = MaxRect.depth();
if(IsEqual(segmentHeight, height, tolerance) &&
IsEqual(segmentWidth, width, tolerance) &&
IsEqual(segmentDepth, depth, tolerance))
{
SegmentId = pointsAABB[0].intensity;
return SegmentId;
}
}
return SegmentId;
}

## Slide 11
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예
int canSeeLadder(float nearLadderDistance, float farLadderDistance, float width = 0.3, float height = 0.5, float depth = 0.5, float tolerance = 0.1)
{
std::vector<pcl::PointIndices> clusterSegmentsIndices;
getSegmentsFromReschyPointCloud(_CurrentPointCloudSegments, clusterSegmentsIndices);
std::vector<pcl::PointIndices> clusterAABBIndices;
getSegmentsFromReschyPointCloud(_CurrentSegmentsAABB, clusterAABBIndices);
int SegmentId = -1;
for(std::vector<pcl::PointIndices>::const_iterator it = clusterAABBIndices.begin(); it != clusterAABBIndices.end(); ++it)
{
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> pointsAABB;
getPointCloudFromSegmentIndex(_CurrentSegmentsAABB, it->indices, pointsAABB);
Rect3D MaxRect;
if(MaxRect.getMaximum(pointsAABB) == false)
continue;
if(MaxRect.pt2.z < nearLadderDistance - tolerance)
continue;
if(MaxRect.pt1.z > farLadderDistance + tolerance)
continue;
float segmentWidth = MaxRect.width();
float segmentHeight = MaxRect.height();
float segmentDepth = MaxRect.depth();
if(IsEqual(segmentHeight, height, tolerance) &&
IsEqual(segmentWidth, width, tolerance) &&
IsEqual(segmentDepth, depth, tolerance))
{
SegmentId = pointsAABB[0].intensity;
return SegmentId;
}
}
return SegmentId;
}

## Slide 12
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예
bool canSeeFrontDoor(float width, float height, float tolerance = 0.1)
{
// About each segments, detect door which has features such as door volume, distance etc.
std::vector<pcl::PointIndices> clusterSegmentsIndices;
getSegmentsFromReschyPointCloud(_CurrentPointCloudSegments, clusterSegmentsIndices);
std::vector<pcl::PointIndices> clusterAABBIndices;
getSegmentsFromReschyPointCloud(_CurrentSegmentsAABB, clusterAABBIndices);
int SegmentId = -1;
for(std::vector<pcl::PointIndices>::const_iterator it = clusterAABBIndices.begin(); it != clusterAABBIndices.end(); ++it)
{
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI> pointsAABB;
getPointCloudFromSegmentIndex(_CurrentSegmentsAABB, it->indices, pointsAABB);
Rect3D MaxRect;
if(MaxRect.getMaximum(pointsAABB) == false)
continue;
float segmentWidth = MaxRect.width();
float segmentHeight = MaxRect.height();
float segmentDepth = MaxRect.depth();
if(IsEqual(segmentHeight, height, tolerance) &&
IsEqual(segmentWidth, width, tolerance))
{
SegmentId = pointsAABB[0].intensity;
return SegmentId;
}
}
return SegmentId;
}
bool canSeeLadderTop()
{
bool ret = canSeeFrontDoor(0.6, 1.0);
return ret;
}
void
subscribeActive(const sensor_msgs::JointStatePtr& state)
{
if(state->name.size() == 0)
return;
if(state->name[0] == "on")
_stepStatus = ActionStepRun;
else if(state->name[0] == "off")
_stepStatus = ActionStepStop;
}

## Slide 13
LadderMissionAutomation ROS node 구현 로직 예
void
subscribeRun(const sensor_msgs::JointStatePtr& state)
{
if(_stepStatus <= ActionStepFinish)
return;
if(_subSegments == false || _subAABB == false)
return;
_subSegments = false; // subscribed data sync flag
_subAABB = false;
if(_stepStatus == ActionStepRun)
{
const float nearLadderDistance = 0.5;
const float farLadderDistance = 1.5;
int SegmentId = canSeeLadder(nearLadderDistance, farLadderDistance);
if(SegmentId < 0) // didn't find Ladder segment under condition.
{
moveRobotBody(0.2, 0.2);
return;
}
else // found it
_stepStatus = ActionStepClimb;
}
else if(_stepStatus == ActionStepClimb)
{
bool canSee = canSeeLadderTop();
if(canSee == false)
{
moveRobotBody(0.2, 0.2);
return;
}
moveRobotBody(0.4, 0.4);
sensor_msgs::JointState state;
state.name.push_back("finish");
pubStatus.publish(state);
}
}
int
main (int argc, char** argv)
{
// Initialize ROSreschy
ros::init (argc, argv, "ladder_mission_automation");
ros::NodeHandle nh;
// subscriber
ros::Subscriber subActive = nh.subscribe ("reschy/control/active/ladder", 1, subscribeActive);
ros::Subscriber subSegments = nh.subscribe ("reschy/sensor/segments", 1, subscribeSegments);
ros::Subscriber subAABB = nh.subscribe ("reschy/sensor/AABB", 1, subscribeAABB);
// By using timer, robot_master_controller node should send control/run message for autonomous operation
ros::Subscriber subRun = nh.subscribe ("reschy/control/run/ladder", 1, subscribeRun);
// publisher
pubStatus = nh.advertise<sensor_msgs::JointState> ("reschy/status/run/ladder", 1); // ex) ladder=finish, ladder=run, ladder=fail
// Spin
ros::spin(); // Call event functions (subscribers)
}